宅造法許可（変更許可）申請書チェックリスト　　　　　　平成２８年２月１日更新

| 図面の種類 | 明示すべき事項 （各項目を自己チェックして下さい） | 縮 尺 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 許可申請書・通知書 （変更許可申請書・通知書） | □申請者の住所、氏名、電話番号、捺印 □設計者の住所、氏名、電話(FAX)番号、捺印 □工事施工者の住所、氏名 □宅地の地名、地番 □宅地の面積 □工事概要(擁壁、雨水排水施設等) □工事着手、完了年月日 | Ａ４ | ○変更許可申請の場合は当初許可書の写し及び変更理由書を添付し、変更がない箇所は当初のみ記入 |
| 位置図 | □方位 □目標となる地物 | 1/10,000以上 | ○地形図を都市計画図利用の場合兼用可 |
| 地形図 | □方位 □宅地の境界線（朱書） □等高線(２ｍ間隔) | 1/2,500以上 | ○位置図を都市計画図利用の場合兼用可 |
| 宅地の平面図 （現況図） | □方位 □宅地の境界線（朱書） □既存の法面又は擁壁、排水構造物等の位置、種類、高さ及び延長寸法 □地盤レベル及び基準点 □断面位置 □道路の種別及び幅員 □写真撮影方向 | 1/200以上 | ○現況平面と計画平面が対比できる事 ○変化の大きい所、隣接地の地盤高を記入 ○義務擁壁と任意擁壁を色分けする ○コーナー補強部分を明示 |
| （計画図） | □方位 □宅地の境界線（朱書） □計画の法面又は擁壁、排水構造物等の位置、種類、高さ及び延長寸法 □切土又は盛土をする土地の部分の着色(切土は茶色、盛土は緑色) □地盤レベル及び基準点 □断面位置 □道路の種別及び幅員 |  |  |
| 宅地の断面図 （現況・計画図） | □現況地盤面 □計画地盤面 □宅地の境界線(朱書) □法面又は擁壁、その他構造物の種類、地盤面からの高さ、根入れ寸法、法面勾配及び法面保護の方法 □道路の種別及び幅員 □切土又は盛土をする土地の部分の着色(切土は茶色、盛土は緑色) □盛土部分の段切り □盛土地盤の地下排水(サンドマット等) | 1/200以上 | ○影響する隣地の地形も表示する事 ○現況地盤は細く、計画地盤は太く表示する事 ○平面図に断面位置を表示 |
| 排水施設の 平面図 | □方位 □宅地の境界線(朱書) □排水施設の位置、種類、形状、内寸法、勾配、延長及び流水方向 □放流先の名称 □土地の地盤高さ □排水施設毎の流域面積 | 1/200以上 | ○排水施設毎の流域を示す |
| 擁壁の断面図 （構造図） | □擁壁の構造寸法及び勾配 □擁壁材料の種類及び寸法（配筋図等） □裏込めコンクリートの寸法 □透水層の位置、寸法及び材質 □擁壁を設置する前後の地盤面 □擁壁背面の土質 □基礎地盤の土質 □基礎杭の位置、材料及び寸法 □擁壁の認定書、仕様書(大臣認定品を使用する場合) □コーナー補強図 □水抜き穴の箇所数 □擁壁基礎の構造 □不透水層の位置及び寸法 | 1/20～1/50 以上 | ○根入れ寸法や見付け高さ寸法も記入 ○ころびのある擁壁は斜辺長(SL)も記入 ○材料の種類、規格を明記 認定品は商品パンフレットを添付 |
| 擁壁の展開図 | □擁壁の全体高さ □擁壁の見付け高さ □擁壁裏の地盤高さ □根入れ深さ □擁壁種類毎の延長 □変化点までの延長 □伸縮目地位置 □水抜き穴位置 □擁壁の厚み □許可擁壁と任意擁壁を示す □擁壁名番号を明記 | 1/20～1/50 以上 | ○変化点とは擁壁の高さ変化、地盤高の勾配変化、コーナー、目地位置等を示す ○ころびのある擁壁は斜辺長(SL)も記入 |
| 擁壁の 構造計算書 | □擁壁の概要、構造計算、応力算定及び断面算定 □土質にあった基準の採用 □計算ソフトの名称 □地盤支持力の現地調査結果 □認定品使用時は土質等条件を確認 | Ａ４ | ○現場打ちRC擁壁の場合に添付（名古屋市タイプも同様） ○地盤支持力の現地調査結果は、認定品使用時にも添付 |
| がけの断面図 | □がけの高さ、勾配、土質（土質が２種類以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）及びがけの状況（自然がけ又は人工がけ） □切土又は盛土をする前の地盤面 □がけ面の保護方法 | 1/200以上 |  |
| がけの安定計算 | □土質試験等に基づく安定計算 | Ａ４ | ○盛土高が10m以上の場合で、がけ面を擁壁で覆わない場合に添付 |
| 排水施設構造図 | □設置する排水施設の構造図(U字溝、パイプ、桝等) □雨水桝の泥溜深さ(h=150㎜以上) □最終雨水桝からの排水管内径寸法(φ150㎜以上) | 1/20～1/50 以上 |  |
| 流量計算書 | □設置する排水施設毎に計算する事 □安全率を開水路1.5以上、暗渠2.0以上とする(土砂の混入が見込まれる場合) □流域毎に計算 | Ａ４ |  |
| 求積図・土量計算書 | □宅地の面積 □切土、盛土をする面積 □切土、盛土の土量計算書 | 任意 | ○許可申請書に記載する面積、土量の算定根拠を添付 |
| 公図 | □方位 □縮尺 □申請区域(朱書) | 1/1,000以上 | ○法務局発行のもの。正本には原本、副本にはコピー ○土地区画整理中の場合は、仮換地図も添付 |
| 現況写真 | □宅地及び隣接地の全景が分かる写真(カラー) □宅地区域(朱書) □既存がけがある場合はその状況写真 □既存の擁壁等の構造物がある場合はその高さ、構造が判読できる写真 | Ａ４ | ○４方向から撮影する事 ○擁壁設置予定箇所の現況が分かる写真を貼付 |
| 工事設計者の資格 に関する書類 | □卒業証明書等 □経歴書(今まで設計した事業等) □その他政令第17条に定める資格を証する書面 | 〃 | ○高さが５ｍを超える擁壁の設置又は1,500㎡を超える切土、盛土がある場合に添付 |
| 委任状 | □委任者（申請者）の氏名、住所、捺印 □受任者の住所、氏名 □委任する事項 □年月日 | 〃 | ○申請手続きの委任をする場合に添付 |
| 手数料納付済み 確認書 | □納付者(申請者)の住所、氏名 □申請地番 □切土、盛土の面積 □納付金額 | 〃 | ○申請書（正本）にのみ添付 |
| その他 | □市長が必要と認めるもの |  |  |

注：変更許可申請の場合は、上記添付図書のうち、位置図、地形図及び変更に係る図書を添付すること。

（変更前後が対比できること。）